| Technische Daten | FNE 50P / FNE 50P NC | FNE 50N |
| --- | --- | --- |
| FESTER WINKELTISCH: |  |  |  |  |
| Aufspannfläche | mm | 500 x 1000 | 500 x 1000 |
| T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand | mm | 5 / 18 / 100 | 5 / 18/ 100 |
| Max. Werkstückgewicht | kg | 500 | 500 |
| VERFAHRWEGE: |  |  |  |  |
| X – Achse (Standard/Option) | mm | 800 / 1000 | 800 / 1000 |
| Y - Achse | mm | 500 | 500 |
| Z - Achse | mm | 420 | 420 |
| Min/Max. Abstand Spindelnase - Tisch | mm | 115 / 535 | 115 / 535 |
| VORSCHÜBE |  |  |  |
| Regelung |  | stufenlos | stufenlos |
| Vorschubgeschwindigkeit X / Y / Z | m/min | 2/2/2 | 10/10/7 |
| Eilgang X / Y / Z | m/min | 5/5/4 | 10/10/7 |
| HORIZONTAL- UND VERTIKALSPINDEL: |  |  |  |
| Spindelkonus | ISO | 40 | 40 |
| Werkzeugaufnahme | DIN | 69871A | 69871A |
| Anzugsbolzen | ISO | 7388/2 Typ B | 7388/2 Typ B |
| Max. Drehzahl der Horizontalspindel (in zwei Stufen) | U/min | 4000 | 4000 |
| Max. Drehzahl der Vertikalspindel (Standard / Option) | U/min | 4000 / 8000* | 4000 / 8000* |
| Regelung |  | stufenlos | stufenlos |
| Werkzeuglösen in der Spindel |  | hydraulisch | hydraulisch |
| Spindelleistung S1 / S6 (25%) | kW | 7,5 / - | 7,5 / 13 |
| Spindeldrehmoment S1 / S6 (25%) | Nm | 198,8 / - | 198 / 345,3 |
| Hauptmotor | Typ | mit Wechselrichter gesteuert | digital gesteuert |
| VERTIKALKOPF: |  |  |  |
| Handverstellung der Pinole | mm | 80 | 80 |
| Max. Schwenkwinkel | Grad | ±45 | ±45 |
| STEUERUNG: |  |  |  |
| Digitalanzeige Heidenhain (Standard / Option) | Typ | ND 523/780 (FNE 40P) | - |
| Streckensteuerung Heidenhain | Typ | TNC 128 (FNE 40P NC) | - |
| CNC Steuerung Heidenhain | Typ | - | TNC 620 HSCI |
| CNC Steuerung Heidenhain | Typ | - | iTNC 530 HSCI |
| ALGEMEINE DATEN: |  |  |  |
| Positioniergenauigkeit** | mm | - | ±0,010 |
| Wiederholgenauigkeit** | mm | - | 0,005 |
| Gewicht | kg | ca. 2900 | ca. 3000 |
| Abmessungen: X/Y/Z | mm | 2450 x 3200 x 2100 | 2450 x 3200 x 2100 |
| * als Option mit einem Hochgeschwindigkeits-Vertikalkopf, mit eigenem Antrieb ** nach der Norm: PN-ISO 230-2, mit Linearmaßstäben |
| STANDARD: |  |  |  |  |
| Digitalanzeige ND523 (FNE 40P), Streckensteuerung TNC128 (FNE 40P NC), Linearmaßstäbe in 3 Achsen, Steuerung Heidenhain (FNE 40N), Horizontal- und Vertikalspindel, Kugelumlaufspindel für X-, Y- und Z- Achsen, Kühlmittelanlage mit Elektropumpe, LED-Maschinenleuchte, | Die Gleitführungen in 3 Achsen, Führungsbahnenabdeckungen, Umhausung des Arbeitsraumes, Bedienungsschlüssel, 3 St. Anzugsbolzen, Bedienungs- und Programmieranleitung, CE-Konfomitătserklerung. |
| OPTIONEN: |  |
| Für CNC-Fräsmaschinen | Für konventionelle und CNC-Fräsmaschinen |
| Werkstücktaster, Werkzeugtaster, CNC-Drehtisch (4-Achse), elektr. Handrad. | Schnellauf-Vertikalkopf mit eigenem Antriebsmotor, manuelle Drehtische, Teilapparat mit Reitstock, Stosskopf, | Ausdrehkopf, Plattentisch, Winkeltisch, Werkzeugaufnahmen, Schraubstöcke, Andere nach Absprache. |